# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Ямакаевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ООО  «Альфа-проект» и Администрацией муниципального района Благоварский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Благоварского района;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Ямакаевский  сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благоварского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благоварского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. МУП АПБ Главархитектуры г. Уфа.

Проект разработан на основе топографической съемки, в электронном виде, разработанной ООО «СпецСнабСбыт» в 2016г.

Проект рассчитан на реализацию в один этап:

-  расчетный срок до 2036 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Ямакаевский  сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Ямакаевский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЯМАКАЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория   сельского    поселения    Ямакаевский    сельсовет   расположена  в юго-восточной части административного района. Территория граничит с Чишминским районом,  землями сельских поселений Кашкалашинского, Языковского, Благоварского, Балышлинского сельсоветов муниципального района Благоварский район.

1.1.Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 400 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 350 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 161;

≤ 8° С – 212;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 105 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 7/13 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 37/26 | 30/28 | 7/8 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,2;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,8 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +400 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 67 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 327 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Чишмы | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 74.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 18, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Языково относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 212 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143 см, раз в 50 лет – 196 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2. Рельеф

Территория района проектирования находится в пределах левобережной Прибельской увалисто-волнистой равнины, являющейся частью восточной окраины Восточно-Европейской (Русской) равнины. Наиболее распространены выщелоченные черноземы. Территория всего Благоварского района относится к северо-восточной окраине Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория Благоварского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В геологическом строении района принимают участие породы артинского, кунгурского и сакмарского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения.

Основная часть территории района сложена породами артинского яруса, который представлен:

1. Свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчанники, переслаивающиеся песчаники, глинистые сланцы, линзы конгломератов, фузулиновые песчаники в нижней и верхней части свиты) мощностью 120 - 140 м.

2. Терригенно-карбонатными отложениями саранского горизонта со свитами исмагиловских и буранчинских известняков, каранавских и сибановских песчаников и устьикинских мергелей (светло и темносерые извястники, тонко и крупнозернистые песчаники, глинистые сланцы и тонкоплитчатые мергели). Мощность 200 – 220 м.

К третичным отложениям условно относятся встречные по склонам возвышенностей, кварцевые гальки и песчаники. Встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов, мощностью 3 – 10 м.

Четвертичные отложения (древняя свита западного склона Южного Урала) залегают на размытой поверхности верхнее пермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольны однообразны, представлены аллювиальными и элювиально-деловиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчленненых песков, галечников.

Отложения каменноугольные – представлены конгломератами, песчаниками аргиллитами, мергелями, известняками.

Водоностность

Благоварский район находится в Айском увалисто-холмистом гидрогеологическом районе - районе возможного использования артинских, аллювиальных и поверхностных вод по схеме Н.Н. Фонарева.

В гидрогеологии Артинского района основное значение принадлежит трещинным водам, которые сосредоточены в определенных зонах, продольных и поперечных по отношению к Уралу.

Положение долин совпадает с определенными трещинными зонами. В результате гидрогеологической съемки Артинского района выявлены наиболее обильные зоны подземных вод (три зоны): Белокатай - Вакиарская, Черноключевская и Большеустьикинская. Остальная часть менее водообильная. Это и требует более тщательного изыскания для водоснабжения сельских населенных пунктов.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так центральная часть Благоварского района, приуроченная к Приайской пологохолмистой увалистой равнине, в целом благоприятна для градостроительного освоения. Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория сельского поселения Ямакаевский  сельсовет не представляет сейсмической опасности.

Полезные ископаемые

В сельском поселении месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Ямакаевский  сельсовет представлена рекой Слак, протекающей по центральной части сельсовета.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Ямакаевский   сельсовет (протяженностью более 10 км)

Табл.№ 6

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суммарная длина в пределах с/с | Общая (в пределах РБ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Слак | Калмашка | 5,5 | 18,0 |

Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

По характеру водного баланса и гидрологического режима поверхностных и подземных вод Благоварский район относится к области Башкирского Предуралья, Средне-Айскому гидрологическому району и характеризуется следующими показателями:

Осадки                             - 540-600 мм

Сток - общий                  - 130-135 мм

поверхностный   - 75-80 мм

подземный          - 50-60 мм

Испарение                       - 410-468 мм

Коэф. Стока                    - 0,22-0,25

Для подземного стока    - 40-42%.

В соответствии с данными администрации района населенные пункты сельского поселения  не попадают в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от реки Слак.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Растительность

В пределах сельского поселения простирается лесостепная зона с южной лесостепной поддонной растительностью и степная зона с северной ковыльной разнотравной степной поддонной растительностью. Произрастают дуб, липа, клен, вяз, ясень, береза, осина. Преобладают дубовые. На поймах рек растут ольховые и осокоревые леса.

Из естественной растительности наиболее распространены различные виды злаковых. В прошлом широкое распространение имели степи с богатым лугово-степным разнотравьем, под которыми формировались потенциально-богатые черноземы. В настоящее время они распаханы или используются под выгон скота и сенокосы.

Почвы

Благоварский район располагает довольно крупным земельным фондом, общая площадь землепользования около 168,8 тыс.га, доля земли сельскохозяйственного назначения около 145,6 тыс.га, исключительно высокоплодородными черноземными почвами высоким содержанием гумуса (10-15 %) и более благоприятными климатическими условиями.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет выделяются водоохранные зоны реки Слак и ее притоков, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет следующие:

Водоохранные зоны водных объектов:

Табл. № 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Слак | 20,0 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | Речки и ручьи | Менее 10 | 50 | 40 | 5 |

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

## Границы зон затопления, подтопления

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Территория сельского поселения не подвергается затоплению паводком 1% обеспеченности.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Ямакаевский  сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №8

| № | Наименование предприятия | Класс опасности (СЗЗ сущ) |
| --- | --- | --- |
| с. Ямакай |
| 1 | ИП Кагарманов | (V ) 50 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-100 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория   сельского    поселения    Ямакаевский    сельсовет   расположена  в юго-восточной части административного района. Территория граничит с Чишминским районом,  землями сельских поселений Ямакаевский, Языковский, Благоварский, Балышлинский сельсоветы муниципального района Благоварский район.

Планировочный каркас территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет создают автодорога районного значения Ямакай- а/д Благовар-Языково, соединяющая сельское поселение с дорогой федерального значения М5 «Урал». Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Ямакаевский  сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

В административных границах сельского поселения Ямакаевский  сельсовет расположены 6 населенных пунктов, из которых все населенные пункты являются малыми (менее 500 чел.).

Село Ямакай – административный центр сельского поселения Ямакаевский  сельсовет с населением 249 человек, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 17 км от районного центра с.Языково, в 18 км от ближайшей ж/д станции Благовар.

С западной стороны к деревне подходит автодорога районного значения Ямакай- а/д Благовар-Языково, которая соединяет сельское поселение с автодорогой федерального значения М5 «Урал» и районным центром.

Территория села ограничена с южной стороны – лесным массивом, с юго-запада - санитарно-защитной зоной от недействующей производственной территории, с северо-востока – границей д. Троицк.

Деревня Троицк расположена в 0,5 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Ямакай, в 18 км от районного центра. Население – 124 человека.

С юго-восточной стороны к селу подходит автодорога местного значения Ямакай – Троицк-Языково, соединяющая село с административным центром сельского поселения с районным центром.

С южной и северной стороны деревня ограничена лесным массивом,  с юго-восточной стороны – границей с. Ямакай.

Деревня Барсуан расположена в 1,0 км к востоку от административного центра сельского поселения с. Ямакай, в 18 км от районного центра. Население – 156 человек.

С южной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Ямакай – Барсуан, соединяющая село с административным центром сельского поселения и районным центром.

С северо-западной стороны деревня ограничена лесным массивом,  с юга- водоохранной зоной от реки Слак, с запада санитарно-защитной зоной от производственной территории.

Деревня Слакбаш расположена в 5,0 км к юго-западу от административного центра сельского поселения с. Ямакай, в 17 км от районного центра. Население – 16 человек.

С северной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Ямакай – Слакбаш, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

Со всех сторон деревня ограничена лесным массивом,  с севера- водоохранной зоной от пруда, с юга- санитарно-защитной зоной от кладбища.

Деревня Бик-Усак расположена в 5,0 км к югу от административного центра сельского поселения с. Ямакай, в 25 км от районного центра. Население – 29 человек.

С северной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Ямакай – Бик-Усак, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С севера, запада и юга деревня ограничена лесным массивом,  с северо-запада - водоохранной зоной от пруда, с юго-востока - санитарно-защитной зоной от кладбища.

Деревня Баштерма расположена в 4,0 км к юго-востоку от административного центра сельского поселения с. Ямакай, в 21 км от районного центра. Население – 11 человек.

С северной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Ямакай – Баштерма, соединяющая деревню с административным центром сельского поселения и районным центром.

С западной и южной стороны деревня ограничена водоохраной зоной от реки Слак,  с востока – границей д. Слак.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Ямакаевский  сельсовет по состоянию на 2016 г. составляет 585 человек. За период 2002-2016гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 49 человек.

Динамика населения сельского поселения Ямакаевский  сельсовет

Табл. № 10

| № | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2016г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ямакай | 192 | 249 | +57/+22,9 | 61 |
| 2 | д. Троицк | 130 | 124 | -6/-4,8 | 38 |
| 3 | д. Барсуан | 135 | 156 | +21/+13,5 | 43 |
| 4 | д. Слакбаш | 34 | 16 | -18/-53 | 17 |
| 5 | д. Бик-Усак | 32 | 29 | -3/-9,4 | 25 |
| 6 | д. Баштерма | 13 | 11 | -2/-15,4 | 12 |
| 4 | Итого | 536 | 585 | +49/+9,1 | 196 |

Общее количество семей  в сельсовете – 196, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Ямакаевский  сельсовет

Табл. № 11

| Насел.пункт Возраст- ные группы (чел.) | с. Ямакай | д.Троицк | д.Барсу-ан | д. Слакбаш | д. Бик-Усак | д. Баштерма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| От 7 до 16 лет | 39 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Старше 55 лет женщин | 33 | 21 | 19 | 3 | 10 | 3 |
| Старше 60 лет мужчин | 21 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 |
| 16-55 лет женщин | 79 | 35 | 36 | 4 | 5 | 3 |
| 16-60 лет мужчин | 61 | 33 | 68 | 4 | 5 | 4 |
| Всего населения в поселке | 249 | 124 | 156 | 16 | 29 | 11 |

Табл. № 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с. Ямакай | 249 | 140 | 35 | 54 |
| 2 | д. Троицк | 124 | 68 | 27 | 29 |
| 3 | д. Барсуан | 156 | 104 | 27 | 25 |
| 4 | д. Слакбаш | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | д. Бик-Усак | 29 | 10 | 0 | 19 |
| 6 | д. Баштерма | 11 | 7 | 0 | 4 |
|  | Итого: | 585 | 337 | 113 | 135 |
|  |  | 100% | 57,6% | 19,3% | 23,1% |

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Ямакаевский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. № 13

| Категория населения | Современное состояние (2016г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 585 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 337 | 57,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 41 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 378 | 64,6 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сельское поселение Ямакаевский  сельсовет, расположен к юго-западу от г.Уфы. Территория сельского поселения не отличается большой долей земель водного и лесного фонда, основная направленность деятельности сельского поселения – сельское хозяйство, предприятия отдыха и туризма отсутствуют.

На территории сельского поселения имеется пруды. Существующий ландшафт и благоприятное расположение в межселенной территории представляет большой интерес для любителей рыбалки не только для жителей сельского поселения но и соседних муниципальных образований. Исходя из этого проектом предлагается благоустройство данной территории в целях дальнейшего развития, прибрежной зоны реки Слак, под специализированную зону отдыха и рыбалки.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Ямакаевский  сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Ямакаевский  сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Ямакаевский  сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет

по категориям земель

табл. № 14

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Ямакаевский сельсовет в административных границах | га | 6374,0 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1074,9 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | 135.0 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 7,0 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 4911.4 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 39,7 |
| 6 | Земель транспорта | га | 22,0 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 182.0 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 78,4 |
|  | общественно-деловых зон | га | 0,3 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,3 |
|  | рекреационных зон | га | 96,3 |
|  | земель водного фонда | га | 2,6 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | 0,1 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,0 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

Табл. №15

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Ямакай | 35,8 | 20,6 | 0,2 | - | 1,0 | 13,8 | - | 0,2 |
| 2 | д. Троицк | 35,8 | 18,3 | - | - | 1,1 | 15,3 | - | 1,1 |
| 3 | д. Барсуан | 60,6 | 16,7 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 42,2 | - | 0,5 |
| 4 | д. Слакбаш | 21,2 | 8,0 | - | - | 0,4 | 12,2 | 0,1 | 0,5 |
| 5 | д. Бик-Усак | 12,6 | 8,5 | - | - | 0,3 | 3,6 | - | 0,2 |
| 6 | д. Баштерма | 16,0 | 6,3 | - | - | 0,4 | 9,2 | - | 0,1 |
|  | Итого | 182,0 | 78,4 | 0,3 | 0,2 | 4,1 | 96,3 | 0,1 | 2,6 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Ямакаевский  сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 585 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 июля 2016г.

Табл. № 16

| № | Наименование населенного пункта | Кирпичные Каменные, м2 | Деревянных жил.домов, м2 | Смешанных, м2 | Общая площадь, м2 | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ямакай | 1534,2 | 2390,4 | - | 3924,6 | 30 |
| 2 | д. Троицк | 724,6 | 1865,3 | - | 2589,9 | 46 |
| 3 | д. Барсуан | 504,0 | 1812,2 | - | 2316,2 | 48 |
| 4 | д. Слакбаш | 797,7 | - | - | 797,7 | 52 |
| 5 | д. Бик-Усак | 99,3 | 937,2 | - | 1036,5 | 56 |
| 6 | д. Баштерма | 120,0 | 436,7 | - | 556,7 | 45 |
|  | Итого: | 3779,8 | 7441,8 | - | 11221,6 |  |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2016 год составляет 19,2 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 19,2 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

- СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Ямакаевский  сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с. Ямакай:

- сельский дом культуры на 85 мест, в том числе библиотека на 14,8 тыс. ед. хран./8 чит.мест;

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 26,0 м2;

- здание ФАП;

- отделение связи.

д.Барсуан:

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 26,0 м2.

В остальных населенных пунктах сельского поселения объекты культурно-бытового обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Ямакай размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 585 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 585 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 19 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 84 | - | - |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 47 | - | - |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 135 | 85 | 63 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 35 | - | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 3,5/3 | 14,8/8 | 422/267 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 176 | 26 | 14,8 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 23 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 2 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 6 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 6 | 1 | 17 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,14 | 2,1 | 1500 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,4 | - | - |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Ямакаевский  сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет создают автодорога муниципального значения Самарино – Ямакай – Еремеево и Ямакай	- Языково с твердым покрытием, соединяющая населенные пункты сельсовета с районным центром.

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в районе осуществляет филиал ОАО «Башкиравтодор»- с. Языково.

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Ямакаевский  сельсовет

табл. № 18

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Ямакай | 1,7 | 1,0 |
| д. Троицк | 1,8 | 1,1 |
| д. Барсуан | 1,5 | 0,9 |
| д. Слакбаш | 0,7 | 0,4 |
| д. Бик-Усак | 0,5 | 0,3 |
| д. Баштерма | 0,7 | 0,4 |
| ВСЕГО | 6,9 | 4,1 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Ямакаевский  сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

На территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Языково – Мирный – Ямакаевский.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Ямакаевский сельсовет на 2016 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

93 – легковых автомобилей;

1 – грузовых автомобилей;

0 – мотоцикла;

15 – трактора.

Существующий уровень автомобилизации 186 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Благоварского района сосредоточены, в районном центре – с. Языково и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Размещение и характеристика работы АЗС

табл. № 19

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с. Языково | Бензин |  |
| 2 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 128 | с. Коб-Покровка ул. Центральная,52 | Бензин ДТ | 3 |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Языково.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция  для с. Ямакай – Благовар в 18 км от административного центра сельского поселения.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет, являются жилая, общественная застройка и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Ямакаевский  сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Источником водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения являются скважины и колодцы на подворьях. Централизованное водоснабжение отсутствует.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Ямакаевский  сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Ямакаевский сельсовет осуществляется от АГРС: «Языково». Подключены к газовым сетям 5 населенных пунктов сельского поселения, д. Баштерма не имеет газоснабжения. Всего количество на территории сельского поселения ГРП– 1 ед., ШРП – 4 ед. Эксплуатирующая организация - Благоварский  филиал ОАО «ГазСервис».

Перечень ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 31.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

Табл. №20

| Наименование ГРП, ШРП | Теплотворная способность газа, ккал/мЗ | Давление, кг/см2 | Производительность, мЗ/час | Техническое состояние (ГРП, сетей и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| с. Ямакай, д. Троицк |
| ГРП №28 Троицк |  | 6,0 | 0,03 | 2700 | хорошее |
| д. Бик-Усак |
| ШРП №140 |  | 6,0 | 0,03 | 500 | хорошее |
| д. Слакбаш |
| ШРП №137 |  | 6,0 | 0,03 | 500 | Удовлетв. |
| д. Барсуан |
| ШРП №138,139 |  | 6,0 | 0,03 | 600 | хорошее |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных ОАГВ.

Котельная СДК работает на газовом топливе.

Табл.№21

| № или наименование котельной | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию, год | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Ямакай | Нет инф. | 1 | Нет инф. | 2009 | Удовлет. |

Отопление индивидуальной застройки населенных пунктов - газовое, (от индивидуальных источников тепла).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Ямакаевский сельсовет осуществляется от подстанции  -48 «Ямакай» мощностью 10 000 кВА по ВЛ 110/10/6 Кв. Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Благоварский РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго».

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктов - 8:

- в с.Ямакай – 2;

- в д.Троицк – 1;

- в д.Барсуан – 2;

- в д.Слакбаш – 1;

- в д.Бик-Усак – 1;

- в д.Баштерма- 1.

6. СВЯЗЬ.

По данным Благоварского РУС в 2016 году на территории сельского поселения Ямакаевский  сельсовет зарегистрирован 91 абонент. Растет количество абонентов скоростного интернета и интерактивного телевидения.

Предоставление услуг связи в районе осуществляет Благоварский районный узел связи, цех Туймазинского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» . За последние годы связь в районе претерпела значительные технологические перемены. Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны. В районе начались работы по установке высокоскоростной волоконно-оптической SDH магистрали. На волоконно-оптическом кольце планируется создать мультисервисную сеть, обеспечивающую доступ клиентам «Башинформсвязи» ко всему комплексу услуг: телефон, Интернет, телевидение.

Предприятие успешно выполняет поставленные задачи по обеспечению населенных пунктов района Интернетом. Внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии АDSL. В районе имеется сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Сотел.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

На сегодняшний день  в сельском поселении имеются свалки ТКО:

- несанкционированная свалка ТКО в с. Ямакай;

- несанкционированная свалка ТКО в д. Барсуан.

Проектом предлагается ликвидация и рекультивация существующих несанкционированных свалок и организация сбора твердых коммунальных отходов на мусороперегрузочной станции  и вывоз их на полигон ТКО с. Языково для обезвреживания. Специализированного полигона ТКО на сегодняшний день на территории Благоварского района нет, мусороудаление производится на обвалованную свалку мусора с. Языково расположенного в 15 км от центра сельского поселения с. Ямакай. Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Согласно данным Администрации района в настоящее время проект специализированного полигона ТКО Благоварского района находится на проверке в Государственной экологической экспертизе Росприроднадзора Республики Башкортостан. Проектируемый полигон ТКО с. Языково, включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Ямакаевский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благоварский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

В муниципальном районе Благоварский район организация ООО «Благоваржилкомхоз» занимается сбором ТКО, утилизацией и эксплуатацией обвалованной свалки.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Ямакаевский  сельсовет расположены 5 кладбищ.

В с. Ямакай расположено 1 кладбище – к юго-востоку от населенного пункта – площадью 0,7 га.

В д. Слакбаш 1 действующее кладбище к юго-западу от населенного пункта, площадью 0,3 га.

В д. Бик-Усак 1 действующее кладбище к юго-востоку от населенного пункта, площадью 0,6 га.

В д. Барсуан 1 действующее кладбище к северу от населенного пункта, площадью 0,4 га.

В северной части сельского поселения расположено недействующее кладбище, площадью 0,1 га.

Площадь территорий сельского поселения, используемая под захоронения, составляет 2,1 га. Заполненность территорий кладбищ составляет 60%.

X. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Ямакаевский  сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.

Исходные данные